|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНДЛАЙТ» |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по подключению и настройке онлайн кассы.

# Введена в действие

«03» июня 2019г.

# Киров 2019г.

Инструкция по подключению и настройке контрольно-кассовой технике с поддержкой протокола обмена АТОЛ версии 3.хх к торговым автоматам производства ООО «ВЕНДЛАЙТ».

Данная инструкция предназначена для самостоятельной настройки или установки контрольно-кассовой техники Казначей ФА, которая оснащена фискальным накопителем.

В настоящем документе приведены описания составляющих элементов модуля и описана последовательность настройки и установки. В инструкции описаны последовательности действий настройки, установки и проверки работоспособности изделия.

# Используемые сокращения:

| АТОЛ | Фирма производитель программного обеспечения |
| --- | --- |
| БУ | Блок управления |
| ДТО | Драйвер торгового оборудования |
| ККТ | Контрольно-кассовая техника |
| ОФД | Оператор фискальных данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| СЦ | Сервисный центр |
| ТА | Торговый автомат |
| ФД | Фискальный документ |
| ФН | Фискальный накопитель |
| ФНС | Федеральная налоговая служба |
| ФНД | Фискальный признак документа |
| ЧЛ | Чековая лента |

Внимание! На предприятии-изготовителе была протестирована касса «Казначей-ФА» и все, что описано ниже в полной мере относится к работе данной ККТ. ККТ других производителей с поддержкой АТОЛ версии 3.хх должны так же соответствовать описанию, но тестированию они не подвергались, а это означает, что производитель не может гарантировать 100% соответствие описания и работоспособности данных ККТ с ТА. Так же может потребоваться переделка или доработка кабеля связи и питания ККТ.

Если используется ККТ без принтера чеков, его нужно настроить на работу в данном режиме, если он уже не был настроен на заводе-изготовителе ККТ. Уточнить это можно при покупке или настроить самостоятельно, обратившись в СЦ производителя ККТ.

ВНИМАНИЕ! Для установки ККТ в ТА «OxyVend» версии 2.0 (версия с модулем PLC, черная коробка рядом с экраном) необходимо заказать в ООО «ВЕНДЛАЙТ», специализированный адаптер питания ККТ.

Если используется ККТ со встроенным GSM модемом, то необходимо приобрести GSM антенну с SMA разъемом (того же типа, как подключенная к модулю PLC). Для ТА «OxyVend» первой версии (с нетбуком) подключение ККТ не предусмотрено.

Для всех моделей ТА «Вендлайт» рекомендуется приобретать ККТ со встроенным GSM модемом. В случае использования другого канала связи с ОФД, его настройку необходимо производить согласно инструкции на ККТ.

Перед подключением к ТА, с ККТ необходимо провести ряд действий по настройке описанных ниже в разделе 1.

Если после указанных действий ККТ ведет себя не так, как нужно в описании, необходимо связаться с сервисным центром производителя ККТ для устранения проблем при настройке. Переходить в этом случае сразу к разделу 2 нельзя, т.к. ККТ в ТА работать не будет.

# Раздел 1.   Предварительная настройка и тест ККТ.

Для того, чтобы ККТ могла нормально работать и отправлять чеки в ОФД ее необходимо настроить. Для этого нужно скачать драйвер ККТ (в данный момент это ДТО версии 10.4.2) установить его на компьютер, приобрести ФН, установить его в ККТ, и подключить кассу к компьютеру при помощи кабеля USB. Далее ККТ необходимо зарегистрировать и фискализировать, как это сделать можно прочитать в инструкции по работе с ККТ на сайте производителя ККТ. В дальнейшем потребуется СИМ карта сотового оператора (если ККТ передает данные в ОФД при помощи сотовой связи) с подключенным интернет-тарифом и проверить доступность выхода в Интернет при помощи смартфона или USB модема (данный шаг не является обязательным, но у некоторых операторов связи это необходимо сделать перед установкой СИМ карты в ККТ). Так же необходимо зарегистрировать личный кабинет у любого выбранного ОФД. О том, как это сделать нужно прочитать на сайте выбранного ОФД.

Далее предполагается, что регистрация и фискализация проведены успешно.

- проверка состояния ККТ:

Прежде, чем настраивать параметры взаимодействия ККТ с ТА нужно проверить режимы работы,  регистрации и печати тестового чека. Запустите программу «тест драйвера ККТ». Затем в окне «свойства» выберать модель ККТ, канал связи USB и нажать ОК. Далее, в основном окне под кнопкой «свойства» нужно щелкнуть на галочку «включить» через пару сек. Она должна быть выбрана, если нет, проверяйте параметры подключения.

Необходимо проверить настройку внутренних часов ККТ:

Окно «Сервисные»:

Для проверки работоспособности ККТ необходимо зайти в окно «Информация о ККТ» (кнопки слева окна) и нажать «Прочитать». В информационном окне должна появится информация, как на картинке…

Убеждаемся, что ФН установлен и ККТ фискализирована. Далее проверяем регистрацию ККТ. Нажимаем «Регистрация» и в появившемся окне нажимаем «Считать».  Для примера окно регистрации:

Проверяем данные регистрации и в случае необходимости вносим изменения. О том, как регистрировать ККТ необходимо прочитать в инструкции пользования ККТ или проконсультироваться в сервисном центре производителя ККТ.

Далее необходимо внести параметры в таблицы настройки ККТ: Алгоритм работы ТА подразумевает, что ККТ будет автоматически закрывать смену и печатать соотв. отчет каждые сутки в 00часов 00минут. Для этого в окне «программирование» в таблицу 22 ряд 1 поле 1 необходимо задать «00 00», а в поле 2 задать «3»

Изменить поле 1:

Изменить поле 2:

После этого необходимо проверить сохранились ли данные изменения. Это можно сделать нажав кнопку «Прочитать поле», предварительно задав табл. 22, ряд 1 и поле (1 или 2).

Далее необходимо проверить печать тестового чека. В окне «Чек» используя параметры по умолчанию, пробиваем тестовый чек (при печати чека в ОФД передадутся данные о нем, необходимо проверить, соответствуют ли данные по умолчанию, типу продаваемой продукции. Если нет, соответственно данные в окне нужно изменить). Нажимаем кнопку «открыть чек», в правом поле (под кнопкой «свойства») должно быть «Чек открыт»,  затем «Регистрация» и через пару сек. «Закрыть чек». В правом поле (под кнопкой «свойства») должно быть «Чек закрыт».

Далее проверяем, пробит ли чек:

Открываем окно «Данные», убеждаемся, что выбрано «Тип данных» как на рисунке ниже и нажимаем «Выполнить операцию и прочитать результат». Должно быть примерно так: (Копия Док №…. может быть другая)

Далее проверяем в личном кабинете ОФД, наличие данного чека. Если чек пришел значит ККТ и канал связи с ОФД настроен правильно, если нет – настройку нужно повторить или связаться с СЦ.

Остался последний шаг – настройка интерфейса связи с ТА.

ВНИМАНИЕ! После данной настройки связь с компьютером по USB будет невозможна! Вернуть связь по USB можно будет только полным технологическим сбросом ККТ. Убедитесь, что все предидущие шаги сделаны правильно.

Т.к. ТА работает с ККТ по интерфейсу RS-232 его необходимо включить, при этом USB будет отключен после перезапуска ККТ.

# Нажимаем «Свойства», затем «Параметры ККТ»

Должно открыться окно свойств:

Необходимо задать «Канал обмена с ККТ» - RS-232  и «Скорость ККТ»  - 9600.

Затем «Применить». На этом настройки раздела 1 завершены.

# Раздел 2. Подключение ККТ к ТА.

Выключите питание ТА. Установите ККТ в адаптер, подключите к нему кабель питания в разъем USB и информационный кабель в разъем  SERIAL. Подключите кабель адаптера в разъем Х13 на модуле PLC. Если ККТ использует сотовый модем, подключите к нему антенну. Закрепите модуль с установленным ККТ на двери ТА.

Обновите программное обеспечение на SD карте ТА. Скачать свежую версию можно с официального сайта ООО «ВЕНДЛАЙТ».

Включите ТА в сеть, при включении ККТ должен издать один звуковой сигнал и светодиод должен гореть зеленым непрерывно. После загрузки кнопка «Настройка работы ККТ» должна быть активна, если нет – проверьте правильность подключения кабелей.

Нажмите на кнопку «Настройка работы ККТ» откроется окно с информацией о состоянии ККТ и его текущем времени на момент запуска. Состояние рабочего ККТ – «ГОТОВ», если выводится другое состояние, нажмите кнопку «Рестарт ККТ».

Печать тестового чека возможна только в случае подключения к ККТ чекового принтера заправленного бумагой. Для выполнения распечатки нажмите «Тест ККТ», состояние при этом изменится на «ПЕЧАТЬ». Подождите пока напечатается чек. По окончанию печати ККТ должен перейти в состояние «ГОТОВ».

Проверить актуальное время ККТ можно нажав «Рестарт ККТ».

После этого ТА готов к работе с ККТ. Все суммы проданных за наличные товаров и услуг будут отображены в чеке и переданы в ОФД.

Приложение №1.

# Схема адаптера для подключения ККТ к ТА на основе модуля PLC версии 2.0.

(В случае приобретения специализированного адаптера питания ККТ)

В данной схеме используется неизолированный DC-DC конвертер из 12V в 5V током до 1.5А.